| Счетчики холодной и горячей воды СХВ, СГВ. |
| --- |
|  | Предназначены для измерения объема холодной и горячей питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 до 40 °С -для счетчиков холодной воды СХВ, и от 5 до 90 °С -для счетчиков горячей воды СГВ при давлении не более 1,0 МПа (10кгс/см²). Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации под № 16078-05. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.29.006.A №20909 |
| Одноструйные сухоходы с магнитной муфтой, устанавливаемые в горизонтальном и вертикальном положениях. Счетный механизм счетчиков СХВ-15Д, СХВ-20Д и СГВ-15Д, СГВ-20Д имеет герконовый преобразователь с выходом для дистанционного съема показаний. Счетчики типа СХВ, СГВ-15 с антимагнитной защитой отличаются тем, что они не чувствительны к воздействию внешних магнитных полей. Антимагнитная защита счетчика достигается за счет своеобразного распределения доменов и магнитного поля в магнитах, применяемых в конструкции прибора. |
| Технические характеристики Рабочая жидкость питьевая вода (ГОСТ 2874) Рабочее давление до 10 кг/см2 (1 МПа) Температура среды СХВ от 5 до 40 °С СГВ от 5 до 90 °С Расход воды, м3 СХВ-15, СГВ-15 СХВ-20, СГВ-20 наибольший Qmax 3,0 5,0 номинальный Qnom 1,5 2,5 наименьший Qmin 0,03 0,05 Порог чувствительности 0,015 0,025 Наибольший объем воды, м3 За сутки 37,5 62,5 За месяц 1125 1875 Масса без КМЧ, кг 0,5 0,65 Цифровой индикатор, м3 99999,999 Срок работы 12 лет Периодичность проведения поверки 4 лет на горячей воде и 6 лет на холодной воде Обозначение присоединительных размеров - счетчика G¾ G1 - штуцеров G½ G¾ |
| Габаритные и присоединительные размеры |
| Тип D, мм L мм L1 мм H, мм СХВ-15, СГВ-15 75 110 197 63 СХВ-20, СГВ-20 75 130 227 68 |

Стоимость  СГВ-15 и СХВ-15  – 450 рублей за штуку.